ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Úvod  -  pojmy využívané v textových částech Územního plánu Valdice

Návrh územního plánu Valdice a Odůvodnění používají pojmy stavené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58);

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu - vně hranice zastavěného území;

přestavbová plocha  je plocha uvnitř zastavěného území určená územním plánem ke změně využití;

nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo zastavitelných ploch;

plocha je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená územním plánem s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam;

koridor  je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy;

veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3. občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu;

veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem);

veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci;

Dále Územní plán Valdice pracuje s pojmy:

stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu územního plánu;

územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení

ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“

ÚSES je tvořen následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor, interakční prvek;

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Řešené území neleží v rozvojových oblastech (osách), ani koridorech (plochách) dopravy či technické infrastruktury vymezených Politikou územního rozvoje, stejně tak nespadá do vymezených specifických oblastí. Z tohoto dokumentu nejsou na řešené území kladeny speciální požadavky, vyplývající z navržených koridorů a ploch technické infrastruktury. Řešené území se však nachází v trase dopravního koridoru silnice R35 v úseku Turnov -  Hradec Králové. Koridor je veden severně řešeného území, návrh územního plánu není v rozporu a s navrženou R35 nekoliduje.

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací

Řešené území není součástí žádného schváleného územního plánu velkého územního celku.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebyly vydány.

Z hlediska širších vztahů je územním plánem respektováno:

- variantní trasa silnice R35 (severně mimo řešené území)

- přeložka silnice II/286 vedená východní částí řešeného území;

- navržená krajinná památková zóna Jičínsko

- železniční trať 041

- ochranná pásma Městské památkové rezervace Jičín a Vesnické památkové zóny Studeňany

- VTL plynovod (severně mimo řešené území)

- značená turistická trasa nadregionálního významu (prochází řešeným územím)

- významná hodnota řešeného území – kompoziční osa barokní krajiny Veliš – lipová alej – Kartouza, tzv. „osu života“

2. ÚDAJE  O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Dne 4.12. 2007 bylo na zasedání č.5 zastupitelstva obce Valdice schváleno zadání územního plánu, které je územním plánem respektováno.

3. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

3.1. Odůvodnění koncepce rozvoje včetně vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných  ploch

3.1.1. Vymezení řešeného území

Předmětem řešení je administrativní území obce Valdice  o rozloze 89 ha. Obec se skládá pouze                   z jedné místní části, jednoho katastrálního území a jedné základní sídelní jednotky – vše Valdice.

3.1.2. Východiska koncepce rozvoje obce

Obec Valdice leží necelé 2 km severovýchodně od Jičína, který plní funkci centra správního obvodu obce s rozšířenou působností. Spolu s 8 km severně ležící Lomnicí nad Popelkou je Jičín hlavním cílem vyjížďky obyvatel Valdic za prací i službami vyššího řádu. Obě tato centra jsou z obce dostupná po komunikaci II. třídy č. 286. Železniční stanice Jičín -zastávka se nachází na hranici obce na železniční trati č. 041 (Turnov – Hradec Králové).

Obslužnost autobusovou dopravou zůstává na velmi dobré úrovni, ať již co do počtu přímých spojení do Jičína nebo Lomnice nad Popelkou. Geografickou polohu lze z dopravního hlediska hodnotit jako exponovanou a dosti výhodnou i s ohledem na plánovanou rychlostní komunikaci R35, která povede severně Valdic a zprostředkuje tak obci další výhodné napojení na vyšší silniční síť a bezpoblémovou dostupnost dalších center osídlení.

Obec je v podstatě soběstačná ve vybavenosti základní občanskou vybaveností, vybavenost technickou infrastrukturou je na vysoké úrovni.

Pozitivním faktorem je i atraktivita krajinného prostředí, do něhož je obec zasazena (poloha na úpatí Zebína, zachovalá barokní kompozice krajiny s významnými krajinnými a civilizačními dominantami).

Rozvoj obce je naopak do značné míry limitován vězeňským využitím klášterního areálu (specifické využití, neprostupnost areálu ve struktuře sídla, nedostupnost kulturní památky), přestože přítomnost věznice v obci má i významná ekonomická pozitiva. Dalším podstatným omezujícím faktorem je zejména velikost administrativního území ve vztahu k prostorovým možnostem rozvoje.

Perspektivy Valdic jsou úzce spjaty se sousedním Jičínem, což vytváří možnost jakési "rozvojové symbiózy" s regionálním centrem. Spolu s poměrně solidní škálou místních ekonomických kapacit, občanské a kulturní vybavenosti a krajinářsky cenným rámcem Českého ráje lze celkové rozvojové perspektivy  hodnotit jako velmi dobré. S ohledem na demografické  charakteristiky obce Valdice (vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva, vzdělanostní struktura, ekonomická aktivita, odvětvová struktura zaměstnanosti apod.) existuje rovněž předpoklad dlouhodobější stabilizace populační velikosti obce.

Nejdůležitějším hlediskem návrhu koncepce rozvoje je zajištění optimálního rozvoje administrativního území Valdic a příznivých podmínek pro život jejich obyvatel za současného zachování a rozvoje všech přírodních, historických, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území a území navazujícího.

Koncepce rozvoje je zaměřena jednak na podporu fungujících stránek organismu obce, jednak na odstranění funkčních a prostorových disproporcí. Dále je zaměřen  na návrh vedoucí k uspokojení budoucích předpokladů rozvoje a potřeb obyvatel. Koncepce rozvoje přitom vychází z historického rozvoje řešeného území  a navazuje na koncepci, která byla rozvíjena na základě předchozích územně plánovacích dokumentací a podkladů. Zároveň jsou respektována a zohledněna omezení vyplývající z limitů využití území stanovených platnými právními předpisy a rozhodnutími.

Mimo vytipování rezerv stávajícího zastavěného území jsou územním plánem vymezeny nové, tzv. zastavitelné plochy, které mají kontinuálně prostorově a funkčně navázat na plochy tzv. stabilizované.

Základní principy rozvoje obce Valdice:

- vytvoření podmínek pro posílení významu obce v sídelní struktuře v rámci regionu a širších vazeb

- vytvoření podmínek pro optimální funkční a prostorový rozvoj obce, ochrana a respektování v území stabilizovaných funkcí. Jde zejména o:

- vytvoření předpokladů pro dostatečnou nabídku ploch pro kvalitní bydlení;

- vytvoření předpokladů pro stabilizaci ploch ekonomických aktivit -výroba, služby;

- vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatelstva v oblasti občanské vybavenosti a služeb veřejného i komerčního charakteru a trávení volného času;

- vytvoření podmínek pro bezkonfliktně fungující dopravní systém ve vztahu             k  nadřazené dopravní síti a pro systémy technické vybavenosti;

- optimální členění funkcí urbanizovaného území;

- ochrana přírodních, urbanistických, historických a kulturních  hodnot a respektování krajinného zázemí obce, provázanost urbanizovaného území a krajiny;

- podpora kvalitativní stránky života v obci, vymezení rozvojových lokalit umožňujících rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí;

- ochrana významných ploch veřejné zeleně a přírodního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného prostředí;

## Východiska urbanistické koncepce

Urbanistickým základem Valdic byl areál kartouzského kláštera s rozsáhlým veřejným prostorem před hlavní bránou. Veřejné prostranství mělo obdélníkový tvar a bylo obklopeno obytnými statky. Západní strana prostranství byla později zastavěna, takže veřejný prostor náměstí získal čtvercový charakter. Severně náměstí byla původní zástavba nahrazena rozsáhlým kulturním domem. Jižně areálu věznice vyrostlo v  období socialismu několik bytových domů pro zaměstnance věznice. Valdice se dále rozrůstaly zejména v severojižním směru podél páteřní komunikace, na jižním okraji prorůstá obytná zástavba se zástavbou Sedliček, součásti města Jičína. V Jižní a severní části sídla vzniklo několik panelových bytových domů, které jsou však poměrně vhodně zasazeny v plochách zeleně se vzrostlými stromy. Jakousi prostorovou bariérou je trasa železnice, za niž se již Valdice významněji nerozrůstaly.

Z architektonicko urbanistického hlediska je významný areál kláštera s kostelem Sv.Josefa, který však není vzhledem ke svému vězeňskému využití přístupný. Návrhem bylo nutno respektovat rovněž významnou hodnotu řešeného území – kompoziční osu barokní krajiny Veliš – lipová alej – Kartouza, tzv. „osu života“. Za dominantu negativního charakteru lze označit „maximalisticky pojatý“ a dnes těžko využitelný objekt kulturního domu pocházející ze socialistické éry, kterému chybí lidské měřítko.

Administrativní území Valdic je specifické vysokým poměrem zastavěných ploch, který je daný  jeho velmi malou celkovou rozlohou. Možnosti obce  jsou tak z prostorového hlediska značně omezené. Plochy neurbanizované se prakticky vyskytují pouze na západním a východním okraji řešeného území, přičemž západní okraj přechází do atraktivní krajiny na úpatí vrchu Zebína.

Urbanistický návrh vychází z výše uvedené charakteristiky, ve stanovené urbanistické koncepci obce Valdice se odrážejí  následující zásady:

- urbanistickým návrhem je respektována založená urbanistická struktura obce. Snahou je vytvořit podmínky pro funkční a prostorové posílení centra obce jeho zařazením do funkce Plochy smíšené obytné – centrální, které umožní multifunkční využití tohoto prostoru, odpovídající kombinaci funkcí vyskytujících se v centrech sídel;

- zajistit možnosti rozvoje funkce obytné. Rozvojové lokality jsou vymezeny jednak na volných plochách v zastavěném území obce, jednak v těsné návaznosti na ně:

- rozvoj obytné funkce je přednostně směřován na jižní hranici řešeného území v rozvojové ploše většího rozsahu Z5. Návrh lokality vychází jednak z aktuálních potřeb obce a  schváleného územního plánu, jednak z konceptu VÚC Jičín, kde je lokalita vymezena jako nadmístní rozvojová plocha lidských zdrojů. Podmínkou pro využití lokality je zpracování územní studie za účelem zajištění optimální organizace zástavby a budoucího dopravního řešení;

- jižně areálu věznice je navržena přestavbová plocha P3 zařazená do funkce Bydlení v rodinných domech, která však umožní v případě potřeby i realizaci bytového domu. V lokalitě se uvažuje s realizací sociálního bydlení, předpoklad výstavby bytového domu odpovídá situování lokality v centrální části Valdic;

- na lokalitu Z5 navazují menší plochy P5 a Z6 vyplňující volné plochy mezi stávajícími plochami zástavby a lokalitou Z5, přičemž do ploch pro bydlení byl zahrnut i areál zrušené ČOV věznice (lokalita P4);

- další rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v zastavěném území v západní části obce mezi železnicí a silnicí II. třídy. Jedná se o lokality P1 a P2 v zastavěném území a zastavitelnou plochu Z3. Lokalita Z3 je od železnice oddělena pásem izolační zeleně, mezi obytnou výstavbou v lokalitě P1 a železnicí bude ponechán pás stávajících zahrádek;

- jediná lokalita určená k výstavbě západně od železnice je lokalita Z4. Ta vyplňuje volné plochy v prostoru, kde nedávno vzniklo již několik nových rodinných domů. Některé z nich mají prostorové a funkční vazby na navazující Sedličky;

- návrh územního plánu se zabývá rozvojem i dalších funkčních složek:

- za účelem posílení centra obce z hlediska prostorového a funkčního je zde vymezena přestavbová lokalita P6 – jedná se o plochu vymezenou naproti obecnímu úřadu, zahrnující jednu budovu a navazující prostranství, která by měla být využita pro stavby a zařízení občanské vybavenosti veřejného charakteru;

- další lokalita zařazená do funkce občanské vybavení – veřejná infrastruktura  je zastavitelná plocha Z1. Jedná se o plochu v návaznosti na stávající sportovní areál, která by měla být využita k aktivitám, rozšiřujícím možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití obyvatel Valdic;

- územním plánem je mezi navrženou přeložkou silnice II. třídy a stávající zástavbou na východním okraji Valdic navržena plocha zeleně, která bude mít jednak účel izolační (odclonění bydlení od přeložky silnice II. třídy), jednak přírodní;

- Cílem urbanistické koncepce obce Valdice  je rovněž zachování charakteru urbanistické struktury a ochrana přírodních a civilizačních hodnot;

- budoucí charakter zástavby musí respektovat dominantu kostela a komplexu kartuziánského kláštera a pohledové horizonty z vrchu Zebína. Je třeba zohlednit i  polohu obce v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín a vesnické památkové zóny Studeňany i navrženou krajinnou památkovou zónu Jičínsko – stanovení podrobnějších prostorových regulativů zástavby;

- účelem územního plánu je rovněž posílení krajinářských hodnot - zařazení zemědělských pozemků  na úpatí Zebína do ploch smíšených nezastavěného území s důrazem na posílení funkce přírodní. Návrhem územního plánu je vymezena plocha prvků SES lokálního charakteru na západním okraji řešeného území;

3.1.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož základě byly v rámci zastavěného území vymezeny rozvojové lokality, tzv. plochy přestaveb v jednotlivých částech obce. Ty jsou uvedeny a charakterizovány v kap. 3.3. návrhu územního plánu.

3.2. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle § 3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb.

#### Územním plánem jsou v zastavěném území a zastavitelných plochách vymezeny následující funkční plochy: Zeleň na veřejných prostranstvích – ZV, Zeleň - ochranná a izolační - ZO  a Zeleň - soukromá a vyhrazená - ZS. Tyto plochy jsou v územním plánu obsaženy proto, aby bylo možno vymezit systém sídelní zeleně a podmínky pro jejich využití, zejména z důvodu jejich ochrany před  nežádoucím zastavěním (podle přílohy č.7, části I., odst.1, písm. c vyhlášky 500/2006 Sb.).

3.3. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot

Z hlediska ochrany památek jsou v řešeném území obce Valdice následující objekty registrované v Seznamu kulturních památek České republiky, jež územní plán plně respektuje:

- raně barokní Kartuziánský klášter od architektů A. Spezzy a J. Mariniho spolu se stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie (za francouzské války byl kostel zasvěcen sv. Josefu) tvoří u nás unikátní komplex, dnes sloužící vězeňským účelům.

- barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1696 od pražského sochaře J. Bendela. Tato socha, která se nachází uprostřed obce proti Obecnímu úřadu, byla v letech 1988 - 1992 restaurována.

Územním plánem je navrženo chránit a respektovat památky místního významu, které nejsou zapsány v seznamu kulturních památek ČR, které jsou však historicky či architektonicky zajímavé. Zaslouží si zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Zde se jedná např. o v  o pomníky padlým v obou světových válkách a pamětní desky uctívající památku politických vězňů v centru Valdic.

Do řešeného území zasahuje II. ochranné pásmo Městské památkové rezervace Jičín (výnos Ministerstva kultury ČR č.16 417/87 – VI/1) a ochranné pásmo Vesnické památkové zóny Studeňany (vyhláška Ministerstva kultury ČR 249/1995, ochranné pásmo vydáno rozhodnutím OkÚ Jičín, referátem RR, oddělení kultury ze dne 13.8.1997). Koncepce rozvoje obce Valdice stanovená návrhem územního plánu není v rozporu s ochranou vyhlášených MPR a VPZ.

Návrh respektuje významnou hodnotu řešeného území – kompoziční osu barokní krajiny Veliš – lipová alej – Kartouza, tzv. „osu života“

Návrh rovněž není v rozporu se záměrem vyhlášení Krajinné památkové zóny Jičínsko, který vzešel z konceptu ÚP VÚC Jičínsko.

# Archeologické památky

Katastr Valdic, s výjimkou území chráněných jinými předpisy (např. areály nemovitých kulturních památek a jejich ochranných pásem) na základě současných znalostí a dle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001 zadaného Ministerstvem kultury ČR - viz Bečvář, L. - Cejpová, M. - Ernée, M. - Knechtová, A. - Krušinová, L. - Sklenářová, Z. - Vachůt, P. - Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam České republiky. Praha. nelze považovat za „území s archeologickými nálezy ÚAN I“ ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, lze jej však považovat za území s archeologickými nálezy ÚAN II. I když na katastru Valdic nebylo dosud prokázány hodnotnější doklady přítomnosti archeologického dědictví ve smyslu jak je chápe evropská i česká legislativa, bylo by vhodné, již kvůli dokladům intenzivní anthropogenní činnosti v těsném sousedství katastrálních hranic i nadále věnovat pozornost výkopovým pracím především v blízkosti známých lokalit. Zcela mimo diskusi je sledování stavebních aktivit v areálech nemovitých kulturních památek a jejich zámezí.

## Ochrana přírody a krajiny

V řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody (dle zákona č. 114/92Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), ani registrované významné krajinné prvky (VKP) a památné stromy.

## Územní systém ekologické stability

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

V řešeném území jsou pouze okrajově zastoupeny prvky ÚSES lokálního významu. Jedná se o lokální biocentrum pod Zebínem č.45 a biokoridor č.46. Trasa biokoridoru je územním plánem oproti generelu LÚSES mírně odkloněna s ohledem na skutečnost, že v původní trase biokoridoru byl postaven rodinný dům. Šířka biokoridoru je vymezena na 20m.

ÚSES byl doplněn interakčními prvky v podobě mezí a doprovodné zeleně cest, které je nutné výhledově zkvalitnit formou ozelenění či technických opatření.

Prvky ÚSES jsou  vymezeny jako Plochy přírodní – NP.

Zlepšení  ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch nezastavěného území – NS v řešeném území na úpatí Zebína, kde je mimo zemědělské a lesní produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou .

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Viz. kap. 5 odůvodnění.

Vodní plochy a toky

Valdice nemají v k.ú. vodní tok, mimo k.ú. jihovýchodně se nalézá Valdický rybník o ploše cca 1,4 ha s odtokem – Valdickým potokem který se jižně Jičína vlévá jako pravostranný přítok do řeky Cidliny. Nevýrazné prameniště potoka se nachází v prostoru východní hranice k.ú. Valdic.

K.ú. Valdic se nachází na třech dílčích povodích vodních toků. Severní část spadá do povodí Cidliny pod hydrologickým číslem pořadí vodních toků 1 – 04 – 02 – 003 s plochou dílčího povodí 16,679 km2, celkového 40,720 km2. Jižní část spadá do povodí Valdického potoka  1 – 04 – 02 – 004 s plochou dílčího povodí 7,055 km2. Východní část do povodí Trnávky 1 – 04 – 02 – 019, s plochou 16,473 km2.

Hydrologické poměry dle publikace HMÚ Praha, díl III

Průměrné roční hodnoty –     srážky…………………………..685 mm

-     odtok……………………………174 mm

- odtokový součinitel……………0,25

- specifický odtok………………. 5,33 l/s.km2

Valdický potok v úseku od hráze rybníka v délce cca 500 m je upraven na dvouleté až pětileté průtoky.

3.4. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

3.4.1. Doprava

Za severním okrajem zájmového území probíhá navrhovaná trasa silnice R35  - úsek Ohrazenice – Úlibice. V části Jinolice – Úlibice byla zpracována v roce 2000 firmou Transconsult s.r.o. Hradec Králové technická studie. Trasy variant a podvariant rychlostní komunikace R35 v zájmovém území dle této studie jsou zakresleny ve výkresové části (koordinační výkres, širší vztahy). Uvažovaná trasa této silnice byla dosud v úseku mezi Turnovem a Jičínem (Úlibice) navrhovaná ve dvoupruhovém uspořádání, ovšem v kategorii rychlostních silnic jako R 11,5/100, a to v tzv. severním koridoru sledujícím současné vedení silnice I/35. Požadavek na změnu její cílové výhledové kategorie na R 22,5/100 vyvolal i změnu návrhu trasy především na území Libereckého kraje. Z důvodu nesouhlasu s vedením čtyřpruhové rychlostní silnice tímto severním koridorem vznikly další varianty vedené tzv. jižním koridorem obcházející území Českého ráje po jeho jižním okraji, tedy podle dnešní trasy silnice I/16 s napojením na rychlostní silnici R10 u Mnichova Hradiště. V tomto úseku tak zatím není její definitivní trasa ještě ujednocena a varianty v současné době procházejí procesem jejich vyhodnocování.

Zastavěným územím prochází silnice II/286. Silnice slouží jako propojení z Jičína přes Valdice, Železnici, Lomnici nad Popelkou do Jilemnice. Napojuje část podhůří Krkonoš na vyšší komunikační systém a přivádí dopravní obsluhu do této oblasti. Územím prochází ve směru severojižním s vysokým podílem tranzitní dopravy. Silnice narušuje a ovlivňuje životní prostředí i bezpečnost silničního provozu.

Navržen je obchvat Valdic v trase Robousy – Valdice – Kbelnice. Přeložka je uvažována zároveň z důvodu dopravního přínosu pro město Jičín, kdy tvoří severní obchvatovou trasu města Jičín. Trasa přeložky je zakreslena ve výkresové části (hlavní výkres, koordinační výkres).

Stávající průtah silnic II. třídy ve Valdicích je navržen rekonstruovat v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy TP145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“ se zaměřením na zvýšení kvality uličního prostoru pro chodce a cyklisty (rozšíření chodníků, vložení středních dělících ostrůvků, vysazené chodníkové plochy, pruhy pro cyklisty apod.) při zachování průjezdnosti úseku pro nákladní soupravy. Navrhovaná opatření dopravního zklidnění povedou ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, vyšší bezpečnosti silničního provozu i ke zmírnění negativních vlivů z dopravy na okolní prostředí.

Dopravně závadné (nevyhovující rozhledové poměry) je napojení některých místních komunikací na silnici II/286. Nevyhovující rozhledové poměry jsou při napojení místní komunikace u fotbalového hřiště (rozhledu brání vzrostlá zeleň a oplocení, silnice II/286 je ve směrovém oblouku). Další závadné napojení je u severního výjezdu z náměstí na silnici II/286 (směrový a výškový oblouk silnice II/286, sousední objekty). Rozhledové závady jsou řešeny návrhem silničních bezpečnostních zrcadel, případně fyzickými úpravami křižovatek.

Kolizní je umístění zastávky na silnici II/286 ve směru na Železnici u základní školy z hlediska rozhledových poměrů. Tato závada je řešena projektem firmy Projektservis Jičín s.r.o., navržen je oboustranný zastávkový pruh, nové čekárny a přechod pro chodce.

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v obci, a to v navazujících dokumentacích, kde budou řešeny místní komunikace v rámci rozsáhlejších rozvojových lokalit (rozvojová lokalita Z5, Z3).

U některých bytových domů v jihovýchodní části obce je nedostatek parkovacích ploch pro osobní vozidla rezidentů, nové parkovací plochy jsou navrženy v severní části této lokality a v lokalitě starších bytových domů jižně areálu věznice. Další parkovací plochy pro osobní vozidla je navrženo získat zjednosměrněním ulice Přátelství.

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.

Navrženo je dobudovat chybějící úseky chodníků, jedná se především o chodníky při průtazích silnic II. a III. tříd.

Při západním okraji řešeného území prochází železniční trať celostátního významu č. 041 Hradec Králové - Ostroměř - Jičín – Turnov. Ve výhledovém období je připravován Projekt modernizace železničního spojení mezi Euroregionem Nisa a Hradcem Králové ve variantě také na trati v ose Hradec Králové – Ostroměř – Jičín – Libuň – Turnov – Liberec, zpracovaný firmou SUDOP Praha, a.s. V současné době probíhá připomínkové řízení s cílem výběru výsledné varianty vedení trasy koridoru železničního spojení. Zájmové území zasahuje varianta „modernizace jih“ s navrhovanými směrovými úpravami v západní části území.

3.4.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou

Valdice jsou součástí vodárenské skupiny Jičín se zdroji vody na k.ú. Lázní Bělohrad. Vydatnost zdrojů je již na hranici své vydatnosti, v současné době není uvažováno, ani povolováno rozšíření této vodárenské soustavy.

Celková vydatnost pro skupinový vodovod Jičín je 96 l/s. Dodávaná voda odpovídá normě Pitná voda, na vodovodní síť je napojeno 99 % obyvatel.

Věznice Valdice ( 1 600 vězňů) je též napojena na místní vodovod, pro vlastní potřebu má též vlastní zdroje vody – vrt (pro mačkárnu skla) a východně studnu.

Obec Valdice je tlakově ovládána vodojemem „Zebín“ objemu 2 x 1 000 m3 + 2 x 1 500 m3, celkem              5 000 m3 s kótami hladin 335,06/339,56 m n.m.

## Návrh

Vodovodní síť bude doplněna v místech budoucí nové zástavby. Hydrostatický tlak se pohybuje vzhledem ke konfiguraci terénu v rozmezí 0,45 – 0,29 Mpa, hydrodynamický 0,35 – 0,25 Mpa. Vodovodní systém vyhovuje až na úseky malého tlaku ve vodovodní síti výše položené uvažované zástavby.

Podél jižního okraje k.ú. obce je navrhována rekonstrukce původního řadu DN 225 mm, který svým technickým stavem neodpovídá současným požadavkům zásobování pitnou vodou. V prostoru severní části obce u hřiště je uvažováno s rekonstrukcí stávající vodovodní sítě.

Na vodovodní síť Valdic je uvažováno s napojením obce Soběraz z prostoru jihovýchodně věznice.

Bilance potřeby vody

Demografický vývoj  Valdic   stav.1 511obyv., návrh 86 RD x 3 ob/RD = 258 obyv., celkem 1769 obyv.

Zaokrouhleno na 1800 obyvatel

Specifická potřeba dle Vyhlášky č.428/2001 Sb., 46 m3/rok = 126 l/ob.den (pro 50 % obyvatel)

56   -„-     =  153   -„-        (            -„-             )

technická a občanská vybavenost                                             20    -„-

Celkem                                                    146   -„-    až   170 l/ob.den

Podnikové aktivity u Valdic + 15 % z potřeby bytového fondu (odhad)

Koeficienty, denní maximum k dmax = 1,4 , hodinové maximum k hmax = 2,0

Qp                                              Qdmax                                    Qhmax

m3/d             l/s                          m3/d                   l/s                           l/s

bytový fond             135,00          1,56                        189,00              2,19                       4,38

153,00          1,77                        214,00               2,48                      4,95

věznice                   160,00          1,85                        224,00               2,59                      5,18

podn.aktivity             43,20           0,50                         60,48               0,70                       1,40

celkem                   419,20           5,68                        687,48              7,96                      15,91

## Požární ochrana

Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb , z října 1995

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

Objekt                                        potrubí             odběr Q l/s                odběr Q l/s               obsah nádrže

DN mm          pro v= 0,8 m/s           pro v= 1,5 m/s                  m3

1.Rod.domy a nevýrobní

objekty do 120 m2                      80                       4                             7,5                                14

2.Nevýrobní.objekty

120 – 1500 m2

výr.objekty a sklady

do 500 m2                                  100                       6                             12                                  22

3.Nevýrobní objekty

větší 1500 m2

Výr.objekty a sklady

500 – 1500 m2

otevř.tech.zař.

do 1500 m2                               125                        9,5                         18                                  35

4. Výr.objekty ,sklady

a otevř.tech.zař.

do 1500 m2                                                150                         14                          25                                 45

5. Výr.objekty a sklady

s vys.pož.zatížením

větší  2500 m2                                     200                          25                         40                                72

Plocha v m2 představuje plochu  požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem  ploch užitných podlaží ).

Pokud není zřízena vodovodní síť, požární ochrana je zajištěna zřízením odběrných míst na vodním toku, nebo vodní nádrži.  Nejmenší odběr musí být zajištěn podle tabulky v množství pro v = 1,5 m/s.

Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (v metrech)  - od objektu / mezi sebou

Číslo                hydrant               výtokový stojan                      plnící místo                   vodní tok

položky                                                                                                                            nebo nádrž

1                      200/400                   600/1200                             3000 / 5000                       600

2                      150/300                   400/800                                2500 / 5000                      400

3                      120/240                   300/600                                2000 / 4000                      300

4                      100/200                   200/400                                1500 / 3000                      200

5                        80/160                   120/240                                1000 / 2000                      150

U položek se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet

Potřebné množství pro zásobování obyvatel lze dodat ze stávajícího vodovodu v potřebném množství a vyhovujícím tlaku. Požární voda je zajištěna pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti a dále lze využít jako zdroj požární vody místních vodních ploch (2 požární nádrže). Toto řešení odpovídá zpracovanému Generelu zásobování požární vodou, který zadal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zpracovatel SURPMO a.s. Hradec Králové 2007. Podkladem byl Krizový plán Královéhradeckého kraje - zásobování požární vodou.

Nouzové zásobování pitnou vodou

Při poruše vodovodního systému a přerušení dodávky pitné vody bude zdrojem vody vodovodní systém okolních obcí,  při větším rozsahu dovoz vody cisternami ze zdroje vzdáleného do  15 km, eventuelně dovoz vody balené.

### 3.4.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

Kanalizační síť je jednotného typu, která odvádí veškeré odpadní vody samostatnou kanalizační stokou do kanalizační sítě Jičína a tím na jeho centrální čistírnu odpadních vod (ČOV). Ve východní části k.ú. jižně Kartouz se nachází původní ČOV věznice, po napojení kanalizace Valdic na Jičín byla zrušena. Menší severní část Valdic v okolí hřiště odvádí odpadní i dešťové vody k dešťovému oddělovači a odpadní vody pomocí kanalizační čerpací stanice a výtlačného řadu DN PVC 225 mm čerpá do stávající kanalizace v prostoru u Obecního úřadu. Do řadu B I v západní části za tratí je zaústěno potrubí z pojistného přepadu vodojemu Zebín.

Obec Valdice pomocí kanalizační sítě je napojena na ČOV Jičín. OkÚ v Jičíně RŽP vydal Rozhodnutí pod č.j. ZP/307/99/231.2/Vo/A/20 ze dne 16.12.1999, kde se povoluje vypouštět odpadní vody v rozsahu množství max. 313 l/s, celkem 3 mil.m3/rok, s platností do 31.12.2009.

Změna povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena OkÚ RŽP v Jičíně pod č.j. ŽP 03/71/2001/231.2/Vo/A/20  ze dne 14.3.2001, kde se mění množství na 3. 500.000 m3/rok.

### Návrh

Kanalizační síť bude doplněna v místech budoucí zástavby. V severní části gravitačně na stávající stoku AI DN 400 mm. Severní lokalita u trati ČD bude odpadní vody přečerpávat do stávající čerpací stanice. Západní lokalita pod Zebínem  u ČD bude napojena gravitačně na stávající stoku BI DN 400 mm.

Lokalita jižně věznice má přes své území vedeny stávající stoky, které bude vzhledem ke komunikačnímu systému budoucí zástavby pravděpodobně překládat do budoucích ulic. Eventuálně bude možné komunikační systém částečně přizpůsobit, aby nedošlo k masivní rekonstrukci kanalizační sítě. Toto bude řešeno v následné projektové dokumentaci budoucího sídliště.

Pro toto sídliště je firmou VOS a.s. Jičín požadována realizace oddílné kanalizační soustavy. Dešťové vody odvádět samostatně s vyústěním dešťové kanalizace do Valdického potoka. Odpadní vody odvádět splaškovou kanalizací do stok B a C. Důvodem pro realizaci oddílné kanalizace je kapacita hlavního sběrače DN 400 mm vedeného do Jičína. Bude nutné provést příslušné doměření výškového uložení kanalizačních stok (spády) včetně připojení nových lokalit výstavby. Před vyústěním dešťové kanalizace do Valdického potoka bude  nutné realizovat dešťovou zdrž, aby při přívalových deštích nedošlo k překročení kapacity koryta potoka.

Dle vyjádření Městského úřadu Jičín město zadalo zpracování územního plánu města firmě USB – urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Rozvojové záměry města Jičín a Valdic  bude nutné koordinovat se správcem sítí, v návrhu nového územního plánu Jičína, jako podklad pro případné technické dořešení. Z tohoto důvodu navrhujeme zpracování hydrotechnického posouzení kanalizační sítě Jičína společně s Valdicemi včetně posouzení hlavního sběrače vedeného z Valdic do Jičína. V současné době dochází k intenzifikaci stávající ČOV Jičín zejména s ohledem na snížení obsahu dusíku a fosforu na odtoku z ČOV, která by měla pokrýt rozvojové záměry jak Jičína, tak okolních obcí napojených na kanalizační systém Jičína.

Problematické místo na kanalizaci, kde dochází při deštích k vytápění vodou blízkých obytných objektů, se nachází v jižní části zástavby obce (označené A). Stoka B DN 900 mm od křižovatky po napojení na stoku C DN 700 mm je špatném technickém stavu. Bude nutná rekonstrukce uvedeného úseku a převedení průtoků kanalizační sítě ze severní části obce v prostoru jihozápadně věznice na stoku C (označené písmenem B).

Dle zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se uvádí HLAVA VI Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3 – ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení dle odvětvové technické normy vodního hospodářství MzeČR TNV 75 6011 (Hydroprojekt a.s. , Praha červenec 1998).

3.4.4. Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce, a.s., Východočeská energetika a.s., Provozní správa Jičín

Způsob napájení

Řešené území je  napájeno elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem 35 kV.

Primérní rozvod

Území je napájeno z primérní kmenové linky 35kV VN 395. Z této kmenové linky jsou vrchními odbočkami připojeny trafostanice v jednotlivých částech zástavby.

Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží celkem 4 transformační stanice: 3 v majetku ČEZ a 1 cizí:

| majitel: ČEZ |
| --- |
| číslo TS | název TS | druh TS | výkon TS |
| TS 166 | VALDICE GARÁŽE | BTS | 400 kVA |
| TS 494 | VALDICE BYTOVKY | PTS | 400 kVA |
| TS 613 | VALDICE KULTURÁK | BTS | 630 kVA |
| instalovaný výkon: distribuce celkem | 1430kVA |

| majitel: cizí |
| --- |
| číslo TS | název TS | druh TS | výkon TS |
| TS 220 | VALDICE KARTOUZY | BTS | 400 kVA |
| instalovaný výkon: cizí celkem | 400 kVA |

Stávající zatížení

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN.

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. :     0,75 při cos fí = 0,9

Pp = 1 430 x 0,75 x 0,9   = 965 kW

Sekunderní rozvod

Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C, převážně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu (po výměně transformátoru za větší jednotku), využitelná vzhledem k nízké přenosové schopnosti vrchního vedení pouze v blízkosti TS.

Návrh řešení

Nová výstavba

Návrh řeší v návrhovém období výstavbu rodinných domů (max. 90 RD), občanskou vybavenost. Valdice jsou plynofikované.

Požadovaný příkon a jeho zajištění

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Proto je počítáno s plynovým vytápěním u 90% nových rodinných domů.

Distribuce

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba:

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2 % ročně (k = 1,35 pro návrhové období 15 let).

stávající příkon : P1= 965 kW

příkon v r. 2023 : P2= k x P1= 1,35 x 965 = 1303 kW

Navrhovaná zástavba:

9 RD el.vytápěné : P3= 9 x (6 + 4/91/2) = 66 kW

81 RD  plyn.vytáp. : P4= 81 x (1,6 + 6,4/811/2) =187 kW

Celkem navržené RD : P5= P3+ P4= 66 + 187 = 253 kW

Občanská vybavenost : P6= 0,3 xP5 = 0,3 x 253 = 76 kW

Celkem navržená zástavba : P7= P5+P6= 253 + 76 = 329 kW

Celkem distribuce v r.2023: P8= P2+P7= 1303 + 329 = 1632 kW

Průmysl:

V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice nebo postavením nové trafostanice s vrchní primérní přípojkou.

Zajištění výhledového výkonu:

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Transformace VN/NN

Výhledový požadovaný výkon 1632 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí a osadí větším transformátorem. Pro severní a západní lokalitu bude nutno vybudovat novou trafostanici  „T1“. Nová trafostanice bude příhradová nebo sloupová a bude napojena vrchní primérní přípojkou na stávající vrchní kmenovou linku VN 395. S ohledem na prostorové řešení se předpokládá realizace trafostanice na hranici k.ú. Valdice a k.ú. Železnice.

Primérní rozvod

Primerní rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.

Sekunderní rozvod

Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekundérním vedením (dle místních podmínek určených Rozvodným závodem ). Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována.

Navržený typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm2.

Ochranné pásmo nadzemního vedení (dle Sbírky zákonů č. 458/2000.) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000  po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

3.4.5. Telekomunikace

Provozovatel telefonní sítě: Telefónica O2  Czech Republic, a.s., telekomunikační obvod Hradec Králové.

Ve Valdicích byla provedena úplná kabelizace telekomunikační sítě připojené přes digitální telefonní ústřednu v Jičíně na tranzitní telefonní ústřednu Hradec Králové. Tato nová síť pokryje bez problémů požadavky do roku 2018. Připojení nové bytové a průmyslové výstavby bude řešeno v rámci stávající kabelizace, resp. samostatnými stavbami v případě většího rozsahu výstavby.

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební činností si vyžádat  stanovisko technické dokumentace  Telefónica O2, a.s., technická dokumentace, Hradec Králové. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Je nutné respektovat ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů 1,5 m po obou stranách.

3.4.6. Radiokomunikace

Správním územím obce Valdice neprocházejí žádné provozované RR trasy.

3.4.7. Zásobování plynem

Řešené území je plynofikováno NTL plynovodem.

Návrh počítá s plynofikací rozvojových lokalit prostřednictvím prodloužených plynovodních řadů, které je možno bezproblémově napojit na stávající síť. Toto řešení bylo projednáno se správcem sítí. Napojení strategické rozvojové lokality Z5 je možno  technicky řešit ze 3 napojovacích míst: stávající NTL plynovod ocel DN u par.č.255, ID:314829, stávající NTL plynovod ocel DN u par.č.103/5, ID:314820, stávající NTL plynovod ocel DN u par.č.335, ID:314816, přičemž je nutno ji napojit alespoň ze dvou těchto bodů. Páteřní NTL plynovody budou DN/PE 160, ostatní DN/PE 90.

Objekty, které nejsou napojeny na zemní plyn, je třeba začít vytápět jiným druhem ekologicky šetrnějšího  paliva  jako je na př. propan - butan, dřevo, dřevní odpad, biomasa, sluneční energie a pod. Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a  nespalitelných látek,  které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry.

Souběžně s hlavní energií pro vytápění je vhodné, např. pro předehřev teplé vody užitkové, využívat i energie sluneční, získávané pomocí slunečních kolektorů.

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor                                 v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Severně řešeného území je veden VTL plynovod DN 300, z něho je napojena regulační stanice pro zásobování areálu věznice situovaná  za severním okrajem řešeného území, do něhož zasahuje pouze její ochranné, resp. bezpečnostní pásmo. Do areálu je dále veden VTL plynovod DN110 na VTL/STL regulační stanici uvnitř areálu. Samostatně je napojen areál firmy ŽMS Železný Brod uvnitř areálu věznice.

3.4.8. Odpady

Pro návrhové období se předpokládá odstraňování TKO dosavadním způsobem. V obci nebude založena žádná skládka. Kontaminovaná místa budou navržena k asanaci.

Je důležité též sledovat všechny producenty průmyslových  odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona č.185/2001 Sb., v platném znění.

Všechny případné, v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se zásadami, stanovenými zákonem     č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

V řešeném území se nenachází žádná provozovaná skládka. Odstraňování odpadů probíhá v zájmovém území svozem. Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby Jičín, svoz tříděného a nebezpečného odpadu zajišťuje firma Ekokom Praha. V současné době probíhá realizace sběrného dvora na obecním pozemku v centrální části obce.

3.4.9. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území

V území se nenacházejí výhradní či nevýhradní ložiska nerostných surovin či poddolovaná území.

Dle mapy radonového rizika se řešené území nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.

Do nejzápadnějšího cípu řešeného území zasahuje aktivní sesuv Zebín.

| Lokalita | Klasifikace | Stupeň aktivity | Rok pořízení záznamu | Klíč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zebín | sesuv | aktivní | 1979 | 1801 |

###### 3.4.10. Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

V řešeném území se nachází areál věznice Valdice v majetku ČR. Tento areál je vymezen jako specifická plocha.

Do řešeného území nezasahuje žádná vnější zóna havarijního plánování. V areálu společnosti Staving Valdice s.r.o. je situován sklad technických plynů, který však nelze považovat za ohrožující objekt.

Zóny havarijního plánování

Obec Valdice nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. V řešeném území se nenacházejí žádné objekty či areály, kde by hrozilo riziko vzniku mimořádné události.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby, nejvhodnější jsou vícepatrové objekty občanské vybavenosti. Návrhem územního plánu není vymezena plocha pro zřízení stálého úkrytu.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Jako shromaždiště obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým štábem. K nouzovému ubytování obyvatel budou sloužit vhodné objekty a zařízení v řešeném území (kulturní dům, mateřská škola) a mimo ně (Jičín).

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V řešeném území se nenachází žádný stálý sklad humanitární pomoci. V případě nutnosti budou určena místa pro jejich skladování a výdej.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území, kde se objekty či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce

V  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události (dle výpisu z havarijního plánu Královéhradeckého kraje).

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Při poruše vodovodního systému a přerušení dodávky pitné vody bude zdrojem vody vodovodní systém okolních obcí,  při větším rozsahu dovoz vody cisternami ze zdroje vzdáleného do  15 km, eventuelně dovoz vody balené.

Pro zásobování elektrickou energií bude na určené objekty připojen mobilní náhradní zdroj energie.

# Požární ochrana

Dodávka požární vody je zajištěna pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti a dále lze využít jako zdroj požární vody místních vodních ploch (2 požární nádrže).

Zvláštní Zájmy

Do východního cípu řešeného území zasahuje ochranné pásmo radiokomunikačního prostředku.

4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

4.1. zemědělský půdní fond

Hranice zastavěného území

Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 5.5.2008. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Územní plán upřednostňuje lokalizaci návrhových ploch do současně zastavěných území sídla. Jedná se o přestavbové plochy P charakterizované v současnosti nevyužívanými případně nedostatečně využívanými plochami. Zábor ZPF v rámci přestavbových ploch je minimální. V řešeném území jde zejména o změnu funkčního využití stávajících areálů a nové využití volných ploch v zastavěném území:

- P1 – možný rozvoj bydlení na místě stávající zahrádkové kolonie;

- P2 - využití volných ploch pro bydlení jihozápadně centra;

- P3 – plocha situovaná jižně areálu věznice, uvažuje se s realizací sociálního bydlení;

- P4 – návrh bydlení na ploše obklopené stávající a navrhovanou zástavbou, která byla využita jako ČOV pro areál věznice. Ta je dnes zrušená;

- P5 – návrh parkovišť v sídlišti;

- P6 – návrh veřejné vybavenosti v centrální části Valdic;

# Přehled odnětí půdního fondu  - přestavbové plochy (v zastavěném území)

| Číslo lokality | Návrh funkčního využití lokality | celková výměra lokality (ha) | Výměra zemědělské půdy | Výměra nezeměděl-ských pozemků (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BPEJ | Třída ochrany | dílčí výměra (ha) |  |
| P1 | Bydlení v rod.d. | 1,15 | 5.14.00 | I. | 1,12 | 0,03 |
| P2 | Bydlení v rod.d. | 0,93 | 3.14.00 | II. | 0,61 | 0,02 |
|  |  |  | 3.10.00 | I. | 0,30 | - |
| P3 | Bydlení v rod.d. | 0,46 | 3.14.00 | II. | 0,46 | - |
|  |  | 0,08 | 3.10.00 | I. | 0,08 | - |
| P4 | Bydlení v rod.d. | 0,34 | - | - | - | 0,34 |
| P5 | Dopravní infras. | 0,17 | - | - | - | 0,17 |
| P6 | Obč vyb.veř. | 0,57 | 5.14.00 | I. | 0,05 | - |
|  |  |  | 3.14.00 | II. | 0,22 | - |
|  |  |  | - | - | - | 0,30 |
| ∑ |  | 3,70 |  |  | 2,84 | 0,86 |

Mimo zastavěné území jsou územním plánem vymezeny plochy zastavitelné - Z. Vzhledem ke skutečnosti, že se v území Valdic prakticky nevyskytují půdy horší třídy ochrany a s ohledem na prostorové možnosti rozvoje značně omezené velikostí a charakterem území, nebylo možné se při navrhování rozvojových lokalit vyhnout kvalitním půdám.

Ty jsou ve Valdicích vymezeny na jižním , západním a severním okraji řešeného území. Nejrozsáhlejší lokalitou je lokalita Z5 jižně areálu valdické věznice. Lokalita Z5 je navržena rovněž v ÚP VÚC Jičínsko jako nadmístní rozvojová plocha lidských zdrojů a bylo s jejím využitím uvažováno v platném územním plánu sídelního útvaru Valdice. Za účelem účelného využití zemědělského půdního fondu bude realizace výstavby probíhat plánovitě na základě zpracované územní studie, jejíž zpracování je podmínkou pro využití lokality.  Na lokalitu Z5 navazuje menší rozvojová plocha situovaná na stávajících zahradách – lokalita Z6.

Další zastavitelné plochy pro bydlení využívají části orné půdy vymezené stávající zástavbou, komunikacemi a železnicí v západní a severní části k.ú. Jedná se o lokality Z3 a Z4. Pro občanskou vybavenost je rezervována lokalita Z1. Kromě lokality Z4 bylo v platném územním plánu s ostatními lokalitami rovněž počítáno.

Lokalita Z7 je vymezena jako koridor přeložky silnice II/286, je vedena východně zastavěného území Valdic.

# Přehled odnětí půdního fondu - zastavitelné plochy (mimo zastavěné území)

| Číslo lokality | Návrh funkčního využití lokality | celková výměra lokality (ha) | Výměra zemědělské půdy | Výměra nezeměděl-ských pozemků (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BPEJ | Třída ochrany | dílčí výměra (ha) |  |
| Z1 | Obč vyb.veř. | 0,46 | 5.14.00 | I. | 0,46 | - |
| Z2 | Zeleň ochranná | 0,38 | 5.14.00 | I. | 0,38 | - |
| Z3 | Bydlení v rod.d. | 1,15 | 5.14.00 | I. | 1,13 | - |
|  |  |  | 5.20.11 | III. | 0,02 | - |
| Z4 | Bydlení v rod.d. | 1,13 | 5.20.11 | III. | 0,37 | - |
|  |  |  | 5.10.10 | I. | 0,76 | - |
| Z5 | Bydlení v rod.d. | 8,29 | 3.10.00 | I. | 8,20 | 0,04 |
|  |  |  | 3.14.00 | II. | 0,05 | - |
| Z6 | Bydlení v rod.d. | 0,50 | 3.10.00 | I. | 0,50 | - |
| Z7 | Bydlení venk.s. | 0,25 | 3.14.00 | II. | 0,25 | - |
| ∑ |  | 12,16 |  |  | 12,12 | 0,04 |

Mezi přeložkou silnice II. třídy a východním okrajem Valdic je navržena plocha zeleně, která bude sloužit k odclonění obytné zástavby od frekventované komunikace.

| Číslo lokality | Návrh funkčního využití lokality | celková výměra lokality (ha) | Výměra zemědělské půdy | Výměra nezeměděl-ských pozemků (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BPEJ | Třída ochrany | dílčí výměra (ha) |  |
| NSzpo | krajinná zeleň | 0,46 | 5.14.00 | I. | 0,46 | - |

Zemědělská prvovýroba

V řešeném území se nenachází žádný areál zemědělské výroby. Podíl zemědělsky využívaných pozemků v řešeném území je malý.

Pozemkové úpravy

V řešeném území nebyly komplexní pozemkové úpravy realizovány ani započaty.

Opatření k zajištění ekologické stability

Územním plánem jsou převzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném území pouze  lokálního charakteru. S ohledem na charakter řešeného území jsou prvky SES vedeny pouze po západním okraji k.ú. Valdice. Prvky systému ekologické stability jsou doplněny interakčními prvky navrženými jako doprovodná zeleň podél komunikací a cest v krajině.

Zemědělské účelové komunikace

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem územního plánu dotčen.

4.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesy se rozkládají pouze na 2,2 ha, což představuje 2,5% celkové výměry katastru. Jedná se o malý lesní komplex pod Zebínem, patřící obci. Les je zařazen do kategorie lesů hospodářských.

V územním plánu nejsou vymezeny rozvojové lokality na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., v platném znění, v plochách, které zasahují k hranici lesa,  nesmějí být stavby umísťovány do pásma 50 metrů od hranice lesa. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

Územní plán neobsahuje konkrétní plochy k zalesnění. V rámci přípustného využití funkcí ploch ve volné krajině je případné zalesnění podmíněné souhlasem orgánu ochrany ZPF.

5. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.

6. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsah textové části odůvodnění ÚP:

1.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem				str. 2

2. Údaje  o splnění zadání, splnění pokynů pro zpracování návrhu			str. 2

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území				   						str. 3

3.1. Odůvodnění koncepce rozvoje včetně vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

3.1.1. Vymezení řešeného území

3.1.2. Východiska koncepce rozvoje obce

3.1.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

3.2. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle § 3, odst.4 vyhl.       501/2006 Sb.

3.3. Ochrana kulturních, historických a přírodních  hodnot

3.4. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

3.4.1. Doprava

3.4.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou

### 3.4.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

3.4.4. Elektrorozvody

3.4.5. Telekomunikace

3.4.6. Radiokomunikace

3.4.7. Zásobování plynem

3.4.8. Odpady

3.4.9. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, radonové

riziko

###### 3.4.10. Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochrana a další specifické

###### požadavky

4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní

fond	a pozemky určené k plnění funkce lesa					str. 17

4.1. Zemědělský půdní fond

4.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

5. Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí					str. 19

6. Obsah odůvodnění územního plánu						str. 20

Obsah grafické části odůvodnění ÚP:

- koordinační výkres

- výkres širších vztahů

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu